## Slide 1: 센서 기능
PIR 무선통신 센서
(통신 : RF2.4Ghz 무선)
종 류

## Slide 2: 기능 1
▶별도 개발한 설치용 리모컨 을 사용하여 손쉽게 설정
▷ 노트북이나 핸드폰 불필요
▶ 리모컨에 LCD 사용 (모든 값을 쉽게 확인)
▶ 거리(감도) 설정 : 0~110 단계
▶ 시간 설정 : 5초 ~ 240초 (또는 1분 ~2400분)
▶ 최소 밝기 설정 : 250단계
▶ 최대 밝기 설정 : 250단계
▶ 상시 모드 : 3가지 (상시 Off, 상시 On, 센서모드) (기본 : 센서모드).
▶ 소비자(관리자용)리모컨 사용으로 A/S 발생시 신속 대처

## Slide 3: 기능 2
▶그룹 셋팅 시 시간 단축.(걸어가면서 리모컨 한 키만 누르면서 진행)
▷ 등 1개 세팅 시간 : 1초 이내 가능
▶모든 센서 동시 설정기능
▷ 세트간 통신 가능 거리에 있는 모든 센서를 1번에 설정가능
▷ 세팅 된 그룹은 제외함(초기화만 가능)
▶여러 가지 모드로 그룹화 가능 (통로, 교차로, 주차라인, 출입구)
▷ 통 그룹, 사이드 그룹, 순차그룹, 교차로, 통로입구 방식 지원
▷ TX, RX, Tx/Rx 모드 설정 : 센싱 만 하거나 통신 만 하는 기능
예1)중앙현관 등 감지 시 : 중앙현관 등은 켜 지고 계단 등은 안 켜짐
계단 등 감지 시 : 계단 등 켜지고 중앙현관 등도 켜짐
예2)주차라인 안에서 감지 시 주차안과 앞쪽 통로 등이 동시 켜지고
통로에서 감지 시 통로 등 만 켜지고 주차 안 등은 안 켜짐
▶같은 그룹 동시설정 기능
▷ 세트간 통신 가능 거리에 있는 같은 그룹 센서를 1번에 설정가능
▷ 세팅 된 그룹은 제외함(초기화만 가능)

## Slide 4: 기능 3
▶ 자동 주파수 변경으로 주위 주파수 영향 피해 안정적 동작
▶ 그룹설정 : 3-Block X (30,000 개).
▶ 통신 RF 세기설정 : 4단계
▷(감시 카메라 오 동작 방지, 눈 피로 감소)
▶등이 꺼질 때 천천히 부드럽게 OFF
▶설치(그룹 세팅)후 Group 연동 Test 기능으로 Group 상태 쉽게 확인.

## Slide 5: 기능 4
▶리모컨 동작 여부를 빠르게 확인 가능.
▷리모컨 통신시 7초 동안 LED등으로 통신 여부 확인가능
▶생산 연/월, 프로그램 Ver을 리모컨으로 쉽게.
▷A/S 기간 확인 등 으로 활용
▶여러가지 기능 초기화
▷그룹, 감도, 최소 밝기, 최대 밝기 등 가 각 초기화 할 수 있고 선택 된 것만 초기화 가능
▶Group방식 : 무선(2.4Ghz) -> 무선 기술 개발로 Error율 감소.
▷ 불루투스 나 지그비 통신 사용보다 안정성 확보

## Slide 6: 제품 사양
▶동작 전압 : DC36V / MAX40V (센서 : DC12V ~ DC 42V MAX : 45V)
▶센서 감지 거리 ( 주위 환경에 따라 차이 남)
▶Dimming 방식 : PWM 방식
▷ 반경 0 ~ 5M (3 - 5M 반원) ( 앞면 최대 7M)
▶Group 연동 통신거리 : 세트간 통신으로 거리 무제한 (1Set 출력거리 : 10M)
▶MAX IDE 설정 개수 : 30,000 X 3 = 90,000개
▶ Group 연동 방식 : 통 그룹 , 순차그룹, 통+순차방식 모두가능
▶Groop용 통신 주파수 : 2.4Ghz
▶거리(감도) : 110단계 (기본 : 100)
▶시간 : 1분 ~ 240분
▶최소밝기, 최소밝기 설정 : 100단계
▶상시 모드 : 3가지 (상시 Off, 상시 On, 센서모드) (기본 : 센서모드).
▶그룹설정 최대 개수 : 3-Block (각각 30,000 개 : 총 90,000개.