## Slide 1: 센서 장점
PIR 무선통신 센서
(통신 : RF2.4Ghz 무선)
종 류

## Slide 2: 장점 1
▶ 모든 설정 별도 개발한 설치용 리모컨을 사용하여 빠르고 손쉽게
설정 가능 합니다.
->노트북이나 핸드폰 불필요
▶ 별도 개발한 RF 통신 프로토콜을 이용하여 블루투스 같은 페어링
시간이 필요 없어 빠른 설정이 가능 합니다.
->그룹 설정 시 리모컨 Key 1개만 누르고 지나가면 세팅이 완료됩니다.
▶ 세트간 통신가능 거리에 있는 모든 센서를 1번에 설정가능 합니다.
->예) 공사 중 상시모드 세팅/해제 시 리모컨 Key 1번만 누름.
->세팅 된 그룹 번호는 바뀌지 않음.
▶ 세트간 통신가능 거리에 있는 같은 그룹 센서를 1번에 설정가능 합니다.
▶ 소비자(관리자용)리모컨 사용으로 A/S 발생시 신속 대처 가능 합니다.
->예) 상시모드 동작 세팅 시 관리실에 비치된 리모컨으로
사용자가 직접 세팅 가능.

## Slide 3: 장점 2
▶ 리모컨에 LCD를 사용 하여 모든 값을 쉽게 확인 가능 합니다.
▶ 상시 모드 3가지를 지원하여 상황에 맞게 설정하여 사용 가능 합니다.
->상시 Off, 상시 On, 센서모드
▶ 거리(감도)를 미세 조정 가능 합니다. -> 총 110 단계
▶ 최소 밝기를 미세 조정 가능 합니다. -> 총 250단계
▶ 최대 밝기를 미세 조정 가능 합니다. -> 총 250단계
▶리모컨 동작(통신) 여부를 빠르게 확인 가능합니다.
->리모컨 통신시 7초 동안 LED밝기 변화로 통신 여부 쉽게 확인가능
▶여러가지 기능 초기화를 지원합니다.
->전체 초기화, 그룹 초기화, 선택된 값 초기화 등

## Slide 4: 장점 3
▶그룹 세팅 후 그룹연동 Test 기능으로 Group 상태 쉽게 확인
가능 합니다.
▶ 3-Block 으로 그룹설정 이 가능하여 다양한 그룹화가 가능 합니다.
->예) 그룹1:일반 통로, 그룹2:교차로, 그룹3:주차장 진입로(계단)
▶여러 가지 모드 그룹화 가능 합니다.
-> 통 그룹, 통사이드 그룹, 순차그룹, 교차로, 통로입구 방식 지원.
▶그룹2와 그룹3는 TX, RX, Tx/Rx 모드 설정 으로 여러가지 상황에
대처 가능 합니다. (통로, 교차로, 주차라인, 출입구)
예1) 주차장 입구 계단과 주차장 관계
주차장 안쪽에서 센서 감지 시 : 주차장 등은 켜 지고 계단 등은 안 켜집니다.
계단 센서 감지 시 : 주차장 등 과 계단 등이 동시 켜집니다.
예2)주차라인 안쪽과 주차라인 앞쪽 관계
주차라인 안에서 감지 시 : 주차라인 안쪽과 앞쪽 통로 등이 동시 켜집니다.
통로에서 감지 시 : 통로 등 만 켜지고 주차라인 안쪽 등은 안 켜집니다.

## Slide 5: 장점 4
▶Group방식 : 무선(2.4Ghz) -> 무선 기술 개발로 Error율 감소.
->블루투스 나 지그비 통신 사용보다 안정성 확보
▶등이 꺼질 때 천천히 부드럽게 OFF 되어 감시 카메라 오동작 방지나
눈 피로를 감소 시킵니다.
▶주위 온도 번화에 따라 부품들의 특성을 자동으로 보정하는 Program
적용으로 센서 감도 변화를 최소화 하였습니다.

## Slide 6: 제품 사양
▶동작 전압 : DC36V / MAX40V (센서 : DC12V ~ DC 42V MAX : 45V)
->입력전압 65V DC/DC 적용
▶그룹용 통신 주파수 : 2.4Ghz
▶디밍 방식 : PWM 방식
▶센서 감지 거리 ( 주위 환경에 따라 차이 남)
->반경 0~5M (2M) ( 앞면 최대 7M)
▶Group 연동 통신거리 : 세트간 통신으로 거리 무제한 (1Set 출력거리 : 10M)
▶MAX 그룹 설정 개수 : 30,000 X 3 = 90,000개
▶ Group 연동 방식 : 통 그룹, 통 사이드 그룹, 순차그룹 방식 모두가능.
->교차로, 주차장 통로입구 방식 지원.