## Slide 1: 주차장 (PIR,RF)센서 사양서
PIR 센서
(통신 : RF2.4Ghz 무선)
종 류

## Slide 2
제품 사양 1
▶동작 전압 : DC 34V ~ 40V
▶ ID(그룹)용 통신 주파수 : 2.4Ghz (2.417GHz, 2.437GHz, 2.457GHz)
▶Dimming 방식 : PWM디밍
▶센서 감지 거리 ( 주위 환경에 따라 차이 남)
▷ 반경 0 ~ 3.0M (최대 4M)
▶Group 연동 통신거리 : 세트간 통신으로 거리 무제한 (1Set 출력거리 : 10M)
▶MAX ID(그룹) 설정 개수 : 30,000 X 3 = 90,000개
▶ ID(그룹) 연동 방식 : 통 그룹 , 순차그룹, 통+순차방식

## Slide 3
제품 사양 2
▶거리(감도) : 110단계 (기본 : 100)
▶시간 : 5초 ~ 240초(4분) (기본 : 40초) , 1초~2400초 (기본 : 30초)
▶최소밝기, 최소밝기 설정 : 250단계
▶상시 모드 : 3가지 (상시 Off, 상시 On, 센서모드) (기본 : 센서모드).

## Slide 4: 제품 특징 1
▶설치용 리모컨 을 사용하여 손쉽게 설정, 초기화 가능.(노트북 불필요)
▷설치용 리모컨에 LCD 사용 (모든 값을 한눈에 알아볼 수 있음)
▷거리(감도) 설정: 110단계 (기본 : 100)
▷시간 설정 : 5초 ~ 240초, 1초~2400초
▷최소밝기, 최소밝기 설정 : 250단계
▷상시 모드 : 3가지 (상시 Off, 상시 On, 센서모드) (기본 : 센서모드).
▷그룹설정 개수: 3-Block (각각 30,000 개까지).
▷통신 주파수 변경 및 RF 세기설정
▷ ID(그룹) Test기능 (ID 확인 및 통신상태 확인)
▶소비자(관리자)리모컨 사용으로 A/S 발생시 신속 대처
▷시간, 감도, 최소밝기, 상시ON, 상시OFF 설정가능
▶추차장 통로 벽면 램프 등 과 Group화 가능

## Slide 5: 제품 특징 2
▶설치 후 Group 연동 Test하여 통신,Group 상태 쉽게 확인가능.
▶Group화 설정 시간 단축.(리모컨의 키1개만 누르면서 진행)
▶여러 가지 모드로 Group화 가능 (통로, 교차로, 공용 부 현관 , 출입구)
▷ 통 그룹, 사이드 그룹, 순차그룹, 교차로, 통로입구 방식 지원
▷ TX, RX, Tx Rx 모드 설정 : 감지 만 하거나 통신 만 하는 기능
예)중앙현관 등 감지 시 : 중앙현관 등은 켜 지고 계단 등은 안 켜짐
계단 등 감지 시 : 계단 등 켜지고 중앙현관 등도 켜짐
예)주차라인 안에서 감지 시 : 앞쪽 통로 등 은 켜지고
통로에서 감지 시 : 주차 안 등은 안 켜짐
▶센서 안정 미리 Check기능.
▷ 주위환경을 Scan하여 센서상태를 확인가능
▶Group방식 : 무선(2.4Ghz) -> 독창적인 기술 개발로 Error율 감소.
▷ 블루투스 나 지그비 통신 사용보다 신속설정 및 안정성 확보

## Slide 6: 제품 특징 3
▷(감시 카메라 오 동작 방지, 눈 피로 감소)
▶통신시 3개 주파수를 자동 바꿔 주위주파수 영향 피해 안정적 동작
▷ 주파수 변경가능.
▶타사 제품보다 안정된, 감지거리 보장.
▷감지거리 : 정면7M 이상, 반경( x축 :2M, y축 3M)이상
▷여러 가지 동작 상황에 따라 Noise Check 하여 오 동작 감소.
▷설치 후 시간이 지날수록 안정화 됨. (온도변화 추적)
▶등이 꺼질 때 천천히 자연 스럽게 OFF 됨.
▶생산 연/월, 프로그램 Ver을 리모콘으로 쉽게 확인 A/S기간, Ver 확인.
▶Microwave센서 와 PIR 센서 혼용 가능.
▶등이 켜질 때 센서와의 거리 차이만큼 천천히 자연 스럽게 ON 됨.
▷(감시 카메라 오 동작 방지, 눈 피로 감소)

## Slide 7
제품 사진 내장형 PIR

## Slide 8
센서용 리모컨(소비자,관리실용)
제품 설치용 리모컨(설치 기사용)
리모콘 사진

## Slide 9: 연락처
▶상호 : 에디슨 전자
▶H.P : 010 – 6450 - 4619
▶주소 : 인천 광역시 서구 당하동 고산후로95번안길 멀티프라자 204-3호
▶e-mail : kr-eds@naver.com
▶담당 : 임 경수 대표